ЖЕЛТУХИ У НОВОРОЖДЕННЫХ  бывают физиологические и патологические. Самая распространенная желтуха у детей, только что появившихся на свет - физиологическая. Она встречается примерно у 60-70% малышей и появляется на 3-4 день после рождения. Оно связано с незрелостью некоторых систем детского организма, отвечающих за обмен особого вещества – билирубина.

БИЛИРУБИН – вещество жёлтого цвета, в норме образующееся в организме в результате распада красных клеток крови. Повышение уровня билирубина в крови связано с недостаточной способностью печени к его расщеплению по причине её функциональной незрелости.

Если вы знаете, что билирубин в крови ребенка превышает допустимую норму – не надейтесь на то, что желтуха у новорожденных пройдет сама собой. Если лечение желтухи не проводить вовремя, она способна нанести существенный ущерб нервной системе ребенка. Поэтому высокий билирубин у новорожденных – это сигнал повышенной опасности, и меры следует принимать немедля.

Данный способ определения уровня билирубина является приблизительным.

ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

РАБОТА С УСТАНОВКОЙ

- Переведите выключатель в положение «включено». После этого все лампы загорятся, а таймер начнет отсчитывать время.

- Таймер может отсчитывать суммарное время работы установки. Если нажать на кнопку  «reset», то таймер вместо времени, прошедшего после включения установки, покажет суммарную продолжительность работы установки. Если установку выключить, то таймер добавит время, прошедшее с момента ее включения, к суммарному времени и прекратит работу. Если установку включить, таймер заработает вновь. Если кнопку «reset» удерживать в утопленном состоянии примерно 60 секунд, то таймер обнулит показания суммарного времени.

- Блок ламп жестко устанавливается под любым углом к поверхности, что обеспечивает возможность направлять излучение под требуемым углом.

- Поскольку элементы установки не находятся в прямом контакте с телом принимающего лечение ребенка, это обстоятельство существенно облегчает процедуру ее дезинфекции.

- Рекомендуемая оптимальная высота расположения установки над ребенком  - 40 см.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Ребенок должен принимать процедуру в обнаженном виде. В противном случае лечебный эффект будет неполным.

- Плотность светового излучения обратно пропорциональна расстоянию до объекта облучения. Но если объект находится слишком близко к источнику излучения, то его температура может возрасти. Поэтому оператор должен установить нужное расстояние между источником излучения и ребенком.

- Необходимо РЕГУЛЯРНО проверять температуру ребенка, принимающего фототерапевтическую процедуру. Порой необходимо допаивать жидкостью ребенка.

- Установив необходимое расстояние до источника излучения, оператор должен зафиксировать высоту штатива, чтобы блок ламп не осел.

- Перед использованием установки необходимо внимательно и полностью прочесть руководство по эксплуатации.

- При продолжительной эксплуатации установки ее поверхность может нагреться, поэтому по мере возможности не прикасайтесь к ней.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Синий свет вреден для глаз ребенка, поэтому во время приема процедуры глаза ребенка должны быть защищены. Не допускайте повреждения сетчатой оболочки глаз ребенка.

- Накройте гениталии ребенка пеленкой, чтобы защитить их от вредного воздействия излучения.

- Не закрывайте вентиляционное отверстие на корпусе блока ламп.

- Чтобы исключить отклонение столба света, регулировку высоты ламп необходимо производить при затянутой муфте обоймы.